Université de Batna 2 / Faculté de Technologie							Batna le 25/01/ 2016

Département d’Electronique

Filière : Génie Biomédical

3ème année Licence

Module : MAO

Contrôle de connaissances

### Exercice n° 1( (3 points)

Pour mesurer l’intensité de courant « I2 » et la tension « V2 » aux bornes de la résistance R2, on utilise un ampèremètre et un voltmètre.

- Refaire le schéma avec l’emplacement des deux appareils de mesure ?

### Exercice n° 2( (3 points)

Donner l’anomalie pour  chaque circuit et proposer une solution « arrangement »?

### Exercice n° 3( (2  points)

Donner le composant détérioré et la nature de panne pour chaque cas ?

### Choisir trois exercices (sur 12 points) parmi (4, 5, 6, 7)

### Exercice n° 4

Tracer la structure de cycle de vie d’un Dispositif Médical ?

### Exercice n° 5

L’amélioration continue des processus se base sur des indicateurs qui doivent être mesurés et quantifiés. Le plan qualité se base sur ces indicateurs et sera réalisé selon le schéma ci-dessous.

- Expliquer les actions : Plan, Do, Check, Act ?

### Exercice n° 6

La détection du symptôme peut être suffisante dans une démarche de maintenance palliative, mais le diagnostic est indispensable à toute action de maintenance corrective.

- Expliquer la différence entre l’action palliative et curative?

### Exercice n° 7

La GMAO est un système informatique permettant la gestion des moyens nécessaires à la maintenance et la gestion de la mise en œuvre de ces moyens.

- Citer quatre tâches que doit établir une GMAO ?

Université de Batna 2 / Faculté de Technologie							Batna le 25/01/ 2016

Département d’Electronique

Filière : Génie Biomédical

3ème année Licence

Module : MAO

Contrôle de connaissances « Corrigé type »

### Exercice n° 1( (3 points)

Pour mesurer l’intensité de courant « I2 » et la tension « V2 » aux bornes de la résistance R2, on utilise un ampèremètre et un voltmètre.

- Refaire le schéma avec l’emplacement des deux appareils de mesure ?

### Exercice n° 2( (3 points)

Donner l’anomalie pour  chaque circuit et proposer une solution « arrangement »?

Solutions

### Exercice n° 3( (2  points)

Donner le composant détérioré et la nature de panne pour chaque cas ?

### Choisir trois exercices (sur 12 points) parmi (4, 5, 6, 7)

### Exercice n° 4

Tracer la structure de cycle de vie d’un Dispositif Médical ?

### Exercice n° 5

L’amélioration continue des processus se base sur des indicateurs qui doivent être mesurés et quantifiés. Le plan qualité se base sur ces indicateurs et sera réalisé selon le schéma ci-dessous.

Expliquer les actions : Plan, Do, Check, Act ? planifier, exécuter, contrôler, corriger.

Plan : Pour répondre à une mission orientée client, les directives et les processus sont définis et précisés

Do :  Les activités planifiées visant à répondre à la mission attribuée sont réalisées. Le résultat correspond à l’output.

Check : Les résultats à disposition des clients sont comparés avec les spécifications définies dans la planification.

Act : Les mesures correctives sont définies sur la base de la comparaison entre les résultats obtenus et les attentes. Elles seront planifiées, appliquées et contrôlées.

### Exercice n° 6

La détection du symptôme peut être suffisante dans une démarche de maintenance palliative, mais le diagnostic est indispensable à toute action de maintenance corrective.

- Expliquer la différence entre l’action palliative et curative?

La détection du symptôme peut être suffisante dans une démarche de maintenance palliative, mais le diagnostic est indispensable à toute action de maintenance corrective

### Exercice n° 7

La GMAO est un système informatique permettant la gestion des moyens nécessaires à la maintenance et la gestion de la mise en œuvre de ces moyens.

- Citer quatre tâches que doit établir une GMAO ?

- Etablir l’inventaire des éléments à maintenir ;

- Gérer les interventions de maintenance préventive et corrective sur le plan de la programmation technique et sur le plan financier,

- Gérer les stocks et les achats,

- Faire un historique des interventions,

- Gérer les entreprises sous-traitantes ou co-traitantes,

- Apprécier l’état global de santé des éléments maintenus,

- Prévoir leur remplacement en fonction des durées de vie théoriques et des interventions.

# Text boxes

I

R

R2

R1

E2

E1

RCh

RE

T

V2

R2

R1

Vcc

C

Ve

V1

R=2KΩ

D

I

R=1Ω

(1/4W)

E=5v

Vcc

R1

R2

Cc

RC

D

i1

C1

C2

T

i2

Vs (t) = Ve(t)

RC

Rg

Ve (t)

R

v2 nulle

V1

RE

eg

I

A

R1

R2

V

R

E1

E2

I

R=1Ω

E=5v

RCh

RE

T

V2

R2

R1

Vcc

C

Ve

V1

Court circuit du générateur

R=2KΩ

D

- Position de R1 et C

- Sortie incomplète

- I=E/R

=5A !!!!!!!!!

RCh

RE

T

V2

R2

R1

Vcc

C

Ve

V1

R=2KΩ

D

C2

I

R=1KΩ

E=5v

I=5mA

Vcc

R1

R2

Cc

RC

D

i1

C1

C2

T

i2

Vs (t) = Ve(t)

RC

Rg

Ve (t)

R

v2 nulle

V1

RE

eg

Panne :       C1 ou C2 ou eg

Nature de la panne :  C1 circuit ouvert ou C2 circuit ouvert ou eg nulle

Panne :       Diode D

Nature de la panne :       Court circuit

Réforme

Utilisation

Mise en service

Maintenance préventive

Maintenance corrective

Maintenance externe

Acquisition