Université de Batna 2						Batna le …

Faculté de Technologie

Département d’Electronique

Module : Maintenance Fiabilité

3ème année Automatique

#### Comment reconnaitre un composant ?

- Reconnaitre un composant d'après sa forme  b) Reconnaitre un composant d'après son symbole

c) Reconnaitre un composant d'après sa dénomination

#### I.1 Présentation

Parfois, on se retrouve devant un composant qu'on n'a jamais vu, ou de forme connue mais avec une référence inhabituelle. Il est vrai qu'il existe une grande variété de composants, et qu'il est quasiment impossible de les connaitre tous. Cette rubrique recense les plus courants.

Autre que la forme ou la taille du composant mystère, il est une chose que vous pouvez observer : c'est le nombre de pattes. Il permet en effet de dire ce que le composant n'a pas beaucoup de chance d'être. Par exemple, si le composant possède deux pattes, il ne s'agit probablement pas d'un transistor. De même, un circuit à 20 pattes n'est probablement pas un condensateur... Voici donc ci-après, deux façons de vous aider à vous y retrouver.

#### I.2 Forme du composant

Si le composant que vous souhaitez connaitre ressemble à l'une des photos ci-dessous, cliquez dessus. Si vous ne trouvez aucune photo y ressemblant de près ou de loin, passez au paragraphe suivant "Nombre de pattes".

Résistances

Potentiomètres (de tableau, et ajustables)

Diodes

Ponts de diodes

Condensateurs

Transistors

Quartz

Transformateur

Relais

I.3 Nombre de pattes

1 patte - Cela peut être : - un petit plot servant de point test, pour y raccorder une sonde d'oscilloscope ou une pointe de touche de multimètre par exemple. - une résistance dont la deuxième connexion est assurée par son boitier métallique (résistance de puissance montée sur un radiateur par exemple) - une antenne.

2 pattes - Cela peut être : - une résistance - un condensateur - une inductance - une diode - une LED - une thermistance - une varistance - un fusible - un résonateur céramique - un contacteur thermique

3 pattes - Cela peut être : - un transistor - un résonateur céramique - un double condensateur - une double diode - un régulateur de tension - une diode zener programmable - un superviseur de tension - un potentiomètre

4 pattes - Cela peut être : - un transistor - un optocoupleur - un amplificateur intégré - un régulateur de tension - un pont de diodes

5 pattes - Cela peut être : - un régulateur de tension

6 pattes - Cela peut être : - un optocoupleur - un transistor double

7 pattes - Cela peut être : - un circuit intégré - un transistor double - un optocoupleur

#### I.4 Reconnaitre un composant d'après sa forme

#### Transistors

Les symboles des transistors présentés ci-après se retrouvent parfois avec un cercle qui englobe le dessin : cercle ou pas cercle, c'est la même chose. Certains transistors intègrent une diode de protection, dans ce cas la diode est dessinée avec le transistor (c'est le cas des deux MOSFET entourés ci-après).

#### Condensateurs

Il existe deux catégories principales de condensateurs : les condensateurs non polarisés et les condensateurs polarisés. Les condensateurs non polarisés non pas de sens de branchement, alors que les condensateurs polarisés doivent être branchés dans un sens et surtout pas dans l'autre, car ces derniers possèdent une borne "Plus" et une borne "Moins". Comme il est important que les condensateurs polarisés soient branchés dans le bon sens, les personnes qui dessinent les schémas électroniques utilisent un symbole qui permet de reconnaitre le pôle plus du pôle moins. Le pôle plus peut être reconnu grâce à la présence d'un petit signe Plus. Quand il n'y a pas de signe Plus et que les deux traits représentant le condensateur sont différents, le pôle Moins est désigné par un trait courbé, par un rectangle plein ou par un rectangle avec des hachures.

#### Potentiomètres et résistances

Il existe deux catégories principales de potentiomètres : les potentiomètres ajustables et les potentiomètres de tableau. Le potentiomètre ajustable est le plus souvent représenté avec un trait qui "barre" le symbole, alors que le potentiomètre de tableau se voit généralement attribuer une flèche pour représenter le curseur (partie centrale qui bouge entre les deux extrémités). Le rhéostat est similaire à un potentiomètre, mais permet de dissiper une puissance supérieure.

Il existe plusieurs sortes de résistances, mais elles sont quasiment toutes représentées par l'un des deux symboles suivants, le premier étant le symbole le plus ancien et le second étant le plus récent.

Quartz

Diodes

Diode "classique", diode électroluminescente (LED), diodes zener... le trait au bout de la flèche représente toujours la cathode.

#### Triac et thyristor

Diac TriacThyristor

#### Transformateur

#### Relais

Un relais est généralement dessiné en deux parties, qui peuvent être proches ou éloignées sur le schéma, pour des raisons de clarté côté connexions.

#### Circuits intégrés - Portes logiques

#### Interrupteurs, inverseurs