ABAQUE DE NOIRET

C’est une méthode graphique qui permet, à l’aide d’un abaque appelée abaque de Noiret, de déterminer en première approximation, la forme de maintenance (préventive ou corrective) à appliquer sur un équipement.

Cet outil peut être utilisé dans les cas (souvent fréquents) où on ne dispose pas d’historiques à jour.

Principe de l’Abaque de Noiret

L'abaque de Noiret est basé sur les critères suivants :

a) l'âge de l'équipement

b) son l'interdépendance : dans quelle mesure est-il vital pour la production

c) son coût

d) sa complexité et son accessibilité

e) sa robustesse et sa précision

f) son origine : France ou Etranger

g) son utilisation dans le temps

h) les conséquences de ses défaillances sur les produits

i) les délais de production qui lui sont liés

Chaque critère se décline en plusieurs options qui chacune correspond à un certain nombre de points. Les points ainsi obtenus sont additionnés.

Remarque : un seul choix n'est passible par critère; il faut donc prendre celui qui est le plus représentatif de l'équipement.

a) l'âge de l'équipement

| Age (ans) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Points | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |

Formule de calcul :

0 ans= moins d’un an

b) Interdépendance

| Critère | Points |
| --- | --- |
| Matériel essentiel et marche continue | 70 |
| Matériel essentiel et marche semi discontinue | 60 |
| Matériel essentiel et marche discontinue | 50 |
| Matériel sans tampon aval ou amont | 40 |
| Matériel semi indépendant | 30 |
| Matériel indépendant | 20 |
| Matériel double (ou plus) | 10 |

Exercices

Exercice n°1 :

Pour faire une première approche sur la méthode de maintenance d’une machine dans une chaîne de production, on utilise l’abaque de Noiret et le tableau à coefficients. En utilisant le tableau à coefficients, déterminer la méthode de maintenance adéquate pour chacun des cas suivants.

1er Cas :

Un matériel ayant 5 ans d’âge, on dispose d’un double, cette machine est très complexe mais accessible, c’est une machine spéciale d’origine local, très robuste. Une défaillance de cette machine peut causer une perte du produit, l’utilisation de cette machine est répartie sur 3 postes, les délais d’exécution sont serrés.

2ème Cas :

Un matériel ayant 2 ans d’âge, essentiel à marche discontinue, complexe et inaccessible, très coûteux, origine local, de grande série, robuste, de précision, pour des produits vendables, avec une marche de 3 postes, comportant des délais impératifs avec pénalités.

3ème Cas :

Un matériel ayant 10 ans d’âge, semi-indépendant, très complexe et accessible, peu coûteux, matériel étranger de grande série, courant, produits perdus, avec une marche à deux postes, comportant des délais libres (fabrication sur stock).

Corrigé « Exercice n°1 » :

(Tableau à coefficient)

1ère cas

| Caractéristiques du matériel | Nbr pt. * Coeff |
| --- | --- |
| 5 ans d’âge | 30*2 |
| Matériel double | 5*2 |
| Machine très complexe mais accessible | 25*1 |
| Machine spéciale | 55*1 |
| D’origine local | 20*2 |
| Très robuste | 5*1 |
| Avec perte de produit | 55*1 |
| Production avec 3 postes | 50*5 |
| Les délais d’exécution sont serrés | 45*5 |
| Totale du nombre du point | 725 |

Conclusion : le total des points est supérieur à 540, c’est obligatoirement d’appliqué la maintenance préventive sur le matériel.