TD Chromatographie

L3 Génie des Procédés

Exercice 1

Deux espèces chimiques, A et B sont séparées par chromatographie gazeuse isotherme, à l’aide d’une colonne de 2,00 m ayant 5000 plateaux théoriques au débit de 15,0 ml/min.

Le pic de l’air non absorbé apparaît au bout de 30 s ; le pic de A apparaît au bout de 5 min et celui de B au bout de 12 min.

- Calculer le volume mort VM de la colonne, et les volumes de rétention VA et VB ?

- Calculer les volumes réduits V’A et V’B ?

- Calculer les coefficients de rétention k’A et k’B ?

- Quelles sont les largeurs à la base des pics A et B ?

- Quelle est la valeur de H pour cette colonne ?

- Déterminer la valeur de la sélectivité α de cette séparation ?

- Calculer la résolution R de la séparation ?

- Commenter brièvement les valeurs de k’ et de R ?

Exercice 2

Un mélange de six iodures d’alkyle est séparé par chromatographie gazeuse à l’aide d’une colonne remplie de poudre de brique réfractaire enrobée d’huile de silicone (longueur L = 365 cm). La colonne est chauffée de telle sorte que sa température croisse linéairement durant toute l’opération. Le tableau donne les résultats relevés.

| Pic | Identité | tR (min) | w (min) | Température (°C) | Surface (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Air | tM = 0,5 | Petite | 55 | Petite |
| 2 | CH3I | 6,60 | 0,55 | 100 | 13,0 |
| 3 | C2H5I | 9,82 | 1,00 | 127 | 12,0 |
| 4 | Iso-C3H7I | 11,90 | 1,04 | 139 | 10,0 |
| 5 | n-C3H7I | 13,04 | 1,08 | 148 | 7,2 |
| 6 | CH2I2 | 19,10 | 1,60 | 193 | 2,0 |

(a) Calculer la résolution entre les pics 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 ?

(b) La séparation vous convient-elle ?

(c) Quelle longueur de colonne aurait il fallu pour que la résolution des pics 4 et 5 ait été de R’ = 1,5 ?

Exercice 3

Le chromatogramme suivant a été obtenu pour un mélange d’hydrocarbures linéaires: CnH2n+2. Le pic M est dû à un corps non absorbé ; le pic A est celui de C3H8 ; le pic F est celui de C20H42. La colonne mesure 120 cm de longueur et est utilisée à température constante avec un débit de gaz de 50,0 cm3/min. On trouve les données concernant les temps de rétention et la largeur des pics dans le tableau ci-dessous.

| Pic | M | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr, s | 15 | 60 | 100 | 110 | 140 | 165 | 235 |
| w, s | petit | 9 | 15 | 16.5 | 21 | 24.75 | 35.25 |
| Aire, cm2 | petit | 0.9 | 1.2 | 1.65 | 0.61 | 1.04 | 1.9 |

(a) Trouver le nombre de plateaux théoriques NA en se basant sur le pic A ?

(b) Calculer la résolution entre les pics B-C, D-E ?

(c) Quelle longueur de colonne aurait il fallu pour que la résolution des pics B et C ait été de R’ = 1,5 ?

(d) En déduire la nouvelle résolution des pics D et E ?

(e) Déterminer le tR de F sur une colonne de longueur déterminée au (d) et conclure ?

Exercice 4

Un mélange d’alkyles de bromes est séparé par CPG. Les paramètres de la colonne sont : L = 150 cm, T = 140°C, gaz vecteur He, débit = 20 cm3/min, détection FID. Le chromatogramme a été obtenu avec un mélange de composition inconnue, néanmoins, on sait que le pic F est dû à du n-C5H11Br. Le tableau résume les données pour les différents pics.

| Pic | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr, s | Tm=25 | 177 | 750 | 1029 | 1222 | 1775 |
| w, s | 1.7 | 11.8 | 54.5 | 68.6 | 81.5 | 118.3 |
| Aire, cm2 | 0.01 | 18.1 | 101.1 | 26.5 | 98.9 | 61 |

(a) Quelle peut être la longueur de la colonne minimale pour que les pics D et E puissent être résolus avec R=1.5 ?

(b) Déterminer le nombre de plateaux théoriques N, pour les pics B, C, D, E et F ?

(c) Commenter la valeur de NC ?

Exercice 5

On détermine les temps de rétention (tr) au cours d'une chromatographie sur Sephadex, des protéines suivantes dont on connaît la masse moléculaire (MM) (Le débit de la colonne est de 5 ml / min) :

| Composé | MM | tr (min) |
| --- | --- | --- |
| Aldolase | 145000 | 10.4 |
| Lactate déshydrogénase | 135000 | 11.4 |
| Phosphatase alcaline | 80000 | 18.4 |
| Ovalbumine | 45000 | 26.2 |
| Lactoglbuline | 37100 | 28.6 |

1 - Calculer les volumes d'élution (Ve) correspondants. Porter le log de MM en fonction de Ve - Que remarquez-vous ?

2 - Pour la glucokinase, tr = 21 min. Déterminer sa masse moléculaire à l'aide du graphique précédant.