UNIVERSITE DE BATNA  2- Chahid Mostefa Benboulaid

Département de Génie Civil

1er Année - Master CZS

Module Constructions Mixtes

Examen final /11/06/2013-

9h00-11h00

- Cours : 8 pts

- Comment pouvons-nous éviter le glissement entre le béton et l’élément d’acier (bac ou profilé) dans une structure mixte ? (4 pts). Illustrer par un schéma.

- C’est quoi un connecteur et quel est son rôle ? (4 pts)

II- Partie Exercice : 12pts

Ex 1 : 12 pts

Soit une poutrelle de longueur L=10m dont les caracteristiques sont données

ci contre ; Elle supporte une dalle d’épaisseur  hc=12cm.

La dalle est en béton c25/30. En plus du poids de la dalle et de l’IPE,

Elle supporte une charge de 3.0 Kn/m2 et une surcharge d’exploitation

Q=3.5Kn/m2. Les connexions dalle-IPE sont faites à l’aide de goujons

en acier avec une contrainte fu=501 MPA, soudées a la semelle supérieure

avec un espacement entre solives de 3.5m.   On demande de :

- Classer la section transversale de la poutrelle.

- Déterminer la largeur efficace de la nervure beff.

- Déterminer la position de l’axe neutre plastique.

- Calculer le moment plastique résistant Mpl,Rd

- Vérification a l’ELU : Moment plastique, Effort tranchant

- Vérification du voilement.

hp=50mm (hauteur nervure), γb=1.5 (béton), γs=1.15 (armature), γa=1.10  (profilé) et  γap=1.10 (tôle profilée)

NB/ Documents Autorisés

Bonne Chance

Tayeb Bouzid

UNIVERSITE DE BATNA

Institut de Génie Civil, d’Hydraulique et d’Architecture

1er Année - Master CZS

Module Constructions Mixtes

Rattrapage /27/06/2013-

9h00-11h00

- Cours : 8 pts

- Cette formule représente quoi au juste, définir chacun de ces termes ? 4pts

- Quelles sont les étapes de calcul au flambement d’un poteau mixte ? 4 pts

Ex2 : 12  pts

Soit un poteau mixte bi- articulé de longueur 3.5m. Il est constitué d’un  profilé HEB 80, S235 enrobé de béton C40/50 et d’armature HA 12 représentant 4% de la section du béton. Le profilé a  les caracteristiques données ci contre. On demande de :

- Evaluer la rigidité EI

- Evaluer la capacité portante Npl,Rd

- Evaluer la charge critique d’Euler

- Evaluer l’élancement réduit.

- Vérifier la résistance au flambement en compression axiale.

T. Bouzid

Bonne chance et bonnes vacances

# Text boxes

Caractéristiques  de l’IPE 400

h=400mm

b=180mm

tf=13.5mm

tw=8.6mm

r=21mm

hw=331mm

Aa=8450mm2

Iy=1156.104 mm4

Wpl,y=1307.103mm3

Poids: 66.3 kg/m

Caractéristiques  de HEB80

h=18.cm

b=18 cm

tf=1.4cm

tw=0.85cm

r=1.5cm

hw=12.2cm

Aa=65.30cm2

Ix=5696.cm4

Iy=2003 cm4

Wpl,x=570.0cm3

Wpl,y=200cm3