UNIVERSITE BATNA 2- Chahid Mostefa Benboulaid

Faculté de Technologie

1er Année Master- Constructions Mixtes

Examen  01/03/2018

9h-10h40

- Cours : 6 points

- Comment se fait la liaison entre une poutre métallique et la dalle de béton et a a qui sert elle ?. Illustrer par des schémas. (4pts)

- A quoi sert un connecteur et quel est son mode de comportement.(2pts)

II- Exercice 1 : 6 points

Soit un IPE 550 fléchi en acier b s235. Déterminer la classe de ce profilé si :

b =210mm, d=437.6mm (hauteur portion droite de l’âme), tf=17mm et tw=11.1mm (4pts)

Quelle conclusion pouvez vous en tirer ?

- Exercice : 8 points

Soit une poutre en acier supportant une dalle en BA. Cette poutre présente

les caractéristiques données ci contre.

La dalle d’une épaisseur hc=10 cm est en béton c25/30. Outre son poids

propre et le poids de la dalle, elle supporte une charge de 5KN/m2 et une

surcharge d’exploitation Q=7KN/m2. La connexion dalle-IPE est assurée

par des goujons en aciers avec une contrainte de fu=510MPa. Ils sont

soudé à la semelle supérieurs. L’ espacement entre poutres est de 3.5m.

Il est demandé de déterminer :

- la classe de la section transversale  (2 pts)

- la largeur efficace beff de la poutre. (2 pts)

- La position de l’axe neutre plastique (2pts)

- Calculer le moment plastique résistant Mpl,Rd (2pts)

Données : hp nervure = 50mm  γb=1.5, γs=1.15,γa=1.10 et γap=1.10.

Bonne chance – Documents autorisés.

Le responsable du Module ; T. BOUZID

# Text boxes

IPE 400

h = 400 mm

b = 180mm

tf = 13.5mm

tw = 8.6mm

r =21mm

hw =331mm

Aa=8450 mm2

Iy=1156.104mm4

Wpl,y=1307103

Poids =66.3kg/m