## Slide 1: Chapitre 5
L'évapotranspiration (ET)

## Slide 2
décrit le transport de l'eau depuis la surface vers l'atmosphère, soit la somme de l'évaporation directe de l'eau du sol et la transpiration par les plantes.
Mis à part les précipitations, l'évapotranspiration est un des termes les plus significatifs du cycle de l'eau.
Ce processus est un des principaux consommateurs d'énergie solaire.

## Slide 3
Les facteurs affectant l'évapotranspiration
L'énergie disponible : il faut 600 calories pour vaporiser 1 gramme d'eau liquide. Plus l'énergie disponible augmente, plus l'ET augmente. L'ET variera donc en fonction de l'heure de la journée, des saisons, de la latitude.
Le gradient d'humidité : plus l'air sera sec, plus la quantité d'eau vaporisée dans l'atmosphère augmentera.
Le vent : il augmente la vaporisation de l'eau
La disponibilité en eau : en l'absence d'eau, il n'y a pas d'ET.
Les facteurs spécifiques à la végétation considérée : croissance des plantes, hauteurs, surface des feuilles
La résistance des stomates : les plantes régulent leur transpiration en ajustant leur ouverture.
Les caractéristiques des sols : chimie, albédo...

## Slide 4
1 Evapotranspiration réelle: ETR
Quantité d’eau réellement perdue sous forme de vapeur d’eau par une surface ou un couvert végétal.
Dépend de :
La culture considérée,
Stade phénologique,
Contenu en eau du sol,
Conditions météorologiques observées

## Slide 5
2 Evapotranspiration maximale: ETM
la valeur de l’évapotranspiration réelle (ETR), dans le cas d’une bonne alimentation en eau de la plante. Dépend de:
la culture considérée,
Stade phénologique de cette culture,
Conditions météorologiques observées

## Slide 6
3 Evapotranspiration potentielle: ETP
L’évapotranspiration d’un couvert végétal bas, continu et homogène dont l’alimentation en eau n’est pas limitante et qui n’est soumis à aucune limitation d’ordre nutritionnel, physiologique ou pathologique.
Correspond à l’évapotranspiration d’une prairie ou d’un gazon.
L’ETP ne dépend donc que des conditions météorologiques observées