Le 15/09/2019

Rattrapage SEB  -Electronique Biomédicale

Exercice 1 (4pts)

Donner le résultat de l’exécution du programme suivant :

Exercice 2 (5 pts)

Compléter le programme suivant pour réaliser la fonction suivante

Allumer D7 D5 D3 D1 pendant 5 secondes ensuite Allumer D8 D6 D4 D2 pendant 8 secondes

Exercice 1 (5pts)Soit le montage suivant :

Si en injecte le code hex correspondant au programme suivant dans le microcontrôleur PIC16F877A

char x =3;

void main()

{

TRISB=0x00;    TRISD=0xff;    PORTB=0x00;

while (1)

{

if (PORTC.RC0 == 0)

{

Delay_ms(200);

if (PORTC.RC0 ==0)

{

if ( x < 5)

x=x-1;

else

x=0;

}

}

if (PORTC.RC1 == 0)

{

Delay_ms(20);

if (PORTC.RC1==0)

{

if (x > 0)

x=x+1;

else

x=9;

}

}

//lire l'etat du boutton Reset

if (PORTC.RC2== 0)

{

Delay_ms(20);

if (PORTC.RC2 ==0)

{

x=0;

}

}

//Convertir le code décimale au binaire

//Parce que l'afficheur 7 segments fonctionne en BCD

if (x==0)

PORTB=63;

if (x==1)

PORTB=6;

if (x==2)

PORTB=91;

if (x==3)

PORTB=79;

if (x==4)

PORTB=102;

if (x==5)

PORTB=109;

if (x==6)

PORTB=125;

if (x==7)

PORTB=7;

if (x==8)

PORTB=127;

if (x==9)

PORTB=111;

Delay_ms(1000);

}

}

- Quelle est la valeur afficher sur l’afficheur 7 segments au départ ?

- Si on appuis sur le bouton BT1 trois fois, qu’elle est la valeur qui va être affichée sur l’afficheur 7 segment ?

- Maintenant si en appuis sur le bouton BT2 1 fois, BT1 2 fois ensuite BT2 8 fois, qu’elle est la valeur afficher sur le 7 segment ?

Exercice 4 (6pts)

Donner le code Mikroc qui permet de générer une interruption toutes les 5 minutes ms en utilisant le Timer0 du microcontrôleur PIC 16F877A avec un quartz = 8Mhz. L’interruption générer par le Timer0 permet de lire la valeur du capteur LM35 et de l’afficher sur un afficheur LCD 2x16?

Interrogation

Exercice 1 (5pts)

Compléter le programme suivant pour réaliser la fonction suivante

Allumer D7 D5 D3 D1 pendant 5 secondes ensuite Allumer D8 D6 D4 D2 pendant 8 secondes