Université de Batna

Faculté de technologie

Département de Génie-Civil

Batna le 26/01/2021

Master II Géotechnique

Travail à faire  par l’ensemble des étudiants

Module DOG

Partie A

1- Quelles sont les recommandations générales pour l’élaboration d’un projet de   fondation sous machine

2- Que représente une masse apparente dans le calcul des fondations sous machine et quel est le paramètre dynamique qui dépend de cette masse

Partie B

Soit à calculer la fondation d’une machine à essence, à cylindre vertical et parties oscillant horizontalement

Caractéristiques de la machine :

Poids totale : 4500 kg ; le point d’application des forces horizontales est à 30 cm au dessus de la base de la machine et le centre de gravité de la machine se situe au même point

Poids des parties rotatives non équilibrées 22.5 kg

Poids des parties en mouvement alternatif 45kg

Rayon de la manivelle  15cm

Longueur de la bielle  90 cm

Poids de la bielle 27kg

Vitesse de rotation 250tr/mn ou 26.2 rd/s

Dimensions de la base au dessus du sol 0.90m* 2.4m

Caractéristique du sol

Sol sableux jusqu’à 0.60m puis sable dense 10m

Le poids spécifique du sable humide 1.75 t/m3

Déterminer la fréquence propre de la machine.

Déterminer l’amplitude probable de vibration de la machine.

NB : Travail Obligatoire  à remettre le jours de l’examen