# Université de batna                                                                                                                  2019/2020

# Faculté des sciences technologique

# Département d’électrotechnique                                                Module : ELM 68

# TP N°2

# Commande de la MCC

# (Boucle de courant, boucle de vitesse)

- But du TP : l’objectif de ce TP est :

- Simulation et commande de la MCC à flux constant.

- Vérifier l’influence du zéro sur la réponse de la vitesse, ainsi que élimination de ce zéro par un filtre.

2- Manipulation :

Le modèle de la MCC est donné par le système (1) :

(1)

2-1- B.O :

Simuler ce modèle pour les données suivantes :

La=0.006H; Ra=0.6(; K(=1Vs/rd ; Ua=220V ; J=0.01 SI ; f=0.001 Cr=5mN est appliqué à t=2s.

Temps initial =0 ; temps final=4s ; le pas h=10-4 ; en utilisant "Range_kutta 4"

2-2- B.F :

- Calculer le régulateur du courant pour une dynamique 20 fois plus rapide.

- Donner la fonction de transfert  ; que remarquer vous ?

- Calculer le régulateur de la vitesse pour (=1 et une pulsation naturelle (n =20.

- Simuler le système en BF (MCC, boucle de courant et boucle de vitesse).

- Relever Ua, I, Iref, (, (ref et le couple Ce.

- Interpréter les résultats.

- Conclusion.

# Module : ELM 68       2019/2020      nom et prénom :                                 		     Gr :

# TP N°2 : Commande de la MCC

# (Boucle de courant, boucle de vitesse)

  - B.O

Schéma blocs

| Cr (Nm) | 0 | 5 |
| --- | --- | --- |
| ( (rd/s) |  |  |

Ia (t)

Ce &Cr (t)

w (t)

  - B.F

Schéma blocs

1-

- REMARQE :

| ( | 1 |
| --- | --- |
| (n (rd/s) | 20 |

3-

Ua (t)

Ia ref (t) &Ia (t)

Cr (t) & Ce (t)

w ref (t) &w (t)

3. Interprétation

4. Conclusion